## Slide 1
Agent

## Slide 2
תזכורת – מבנה סביבת ורפיקציה
Sequence
Agent
Reference Module
Device
Under
Test
Scoreboard
Agent

## Slide 3
Interface
Sequence
Agent
Reference Module
Device
Under
Test
Scoreboard
Agent
אוסף סיגנלים המשמש אותנו כפרוטוקול תקשורת בין אובייקטים.
מאגד תחתיו modport, clockblock ו - פונקציות.
נוצר בתחילת הריצה, יש לו handleשדרכו ניתן לגשת ולעדכן את סיגנלי הממשק.

## Slide 4
מקבל פקטות מידע מהסיקוונס.
שולח את המידע שהתקבל מהסיקוונס על גבי ממשק
ל - DUT.
ממיר את הממשק חזרה לפקטות מידע ושולח אותן לסביבה.
Agent
אחראי על התקשורת בין הסביבה ל – DUT.
Input port
Interface
Monitor port

## Slide 5
Agent Configuration.
Sequence
Reference Module
Device
Under
Test
Scoreboard
Active Master
Agent
Active Slave
Agent
Passive Agent
Active Master
מנדנד את סיגנלי הממשק של צד ה – Master.
דוגם ממשק.
Passive agent
דוגם ממשק בלבד, בשימוש בדרך כלל בשילוב סביבות או בקריאת סיגנלים פנימיים של הdut - .
Active Slave
מנדנד את סיגנלי הממשק של צד ה – Slave.
דוגם ממשק.

## Slide 6: Agent’s components
Sequencer
Driver
Monitor
Monitor
Active Master Agent
Passive Agent

## Slide 7: Driver
מקבל מידע לוגי וממיר אותו לסיגנלים פיזיים בהתאם לסוג הממשק.
אחראי לנדנד את סינגלי הממשק.
קיים רק ב – Active agent.
Sequencer
Driver
Monitor

## Slide 8: Sequencer
מקשר בין ה - driver ל – sequences.
משמש כמחסנית מידע לdriver, אוגר את המידע מה – sequences.
כאשר ה – driver מבקש מידע לוגי חדש הוא שולח בקשה ל – sequencer אשר מחזיר item שקיבל מ – הsequence.
קיים רק ב – Active master agent.
Sequencer
Driver
Monitor

## Slide 9: Monitor
מוודא שמתקיים ממשק תקין.
דוגם את הסיגנלים וממיר את הממשק לפקטות של מידע לוגי.
נוצר בכל קונפיגורציה של ה - agent.
Sequencer
Driver
Monitor

## Slide 10: Race condition prevention
בכל שעון נתון ה - driver כותב ערכים לממשק.
בכל שעון נתון ה - monitor קורא ערכים מהממשק.
שני האובייקטים פועלים יחד! איך קובעים מה יקרה קודם?
איזו בעיה יכולה לעלות?

## Slide 11: Clocking block
מוגדר בממשק.
מסדר את סדר הפעולות בעבור כל אירוע (למשל - עליית שעון)
משמש אותנו לקריאה מהממשק וכתיבה אליו.
12
6
3
9

## Slide 12: שאלון סיכום

## Slide 13: ממה נובעים ההבדלים?
Sequencer
Active Master Agent
Driver
Monitor
Active Slave Agent
Driver
Monitor
Passive Agent
Monitor

## Slide 14: כיצד הדרייבר מבקש מידע?
Sequence
Agent
Reference Module
Device
Under
Test
Scoreboard
Agent

## Slide 15: תתארו זרימת מידע במערכת
Sequence
Agent
Reference Module
Device
Under
Test
Scoreboard
Agent

## Slide 16: כמה Agents ניתן לחבר ל -interface אחד?
1 בלבד
2 אחד master והשני slave
2 אחד active והשני passive
אינסוף
Agent
Input port
Interface
Monitor port

## Slide 17
שאלות
עכשיו אתם מוסמכים ליצור סוכנים